## Slide 1
المحاضرة السادسه
قياس أداء نظام الري
مقرر/ إدارة الرى الحقلى
الفرقة الثالثة – الهندسة الزراعية
د/ حربى محمد سرور

## Slide 2
يجب أن يكون الري في المناطق الجافة ذات الموارد المائية المحدودة كفاءته عالية حتى يمكن الاستفادة القصوى من تلك الموارد. وللحصول على كفاءة ري عالية لابد من تصميم وإدارة وصيانة نظام الري المستخدم بكفاءة عالية حسب نوع نظام الري آخذين في الاعتبار المتطلبات والشروط المطلوبة لذلك.

## Slide 3
عناصر قياس أداء نظام الرى
كفاءة نظام الرى
انتظامية توزيع المياه

## Slide 4
• الكفاءة هي معامل أو مدلول يبين مدى إنجاز عمل ما بأقل مجهود وأعلى إنتاج.
• كفاءة الري تعطى دلالة على درجة توزيع المياه أثناء الري، وبالتالي يمكن الحكم على مقدار الري في هذه المساحة من الحقل.
• انخفاض قيمة الكفاءة تدل على وجود مشاكل في إدارة النظام.
• تعطى دلالة على مدى كفاءة التصميم لنظام الري.
أولا: كفاءة الري Irrigation Efficiency

## Slide 5
يمكن التعبير عنها رياضيا كالأتى
• دراسة الكفاءة لأي عمل تمكننا من استبيان مدى فاعلية هذا العمل ومن ثم يمكن العمل على رفع تلك الكفاءة بمعرفة أسباب القصور.
أو فى شكل كفاءة الإضافه كالأتى

## Slide 6
كفاءة نقل المياه.
كفاءة إضافة المياه.
كفاءة التخزين المائي.
كفاءة الاستهلاك المائي.
كفاءة التوزيع.
كفاءة الري الكلية.
أنواع كفاءات الري المختلفة:

## Slide 7
هي النسبة بين كمية المياه الداخلة للحقل إلى كمية المياه الخارجة من مصدر الري والذي ينقل خلال شبكة ري معينة.
تستخدم لحساب المقننات المائية عند تصميم شبكات الري للعمل على تقليل فواقد المياه نتيجة مرورها في المجاري المائية المختلفة خصوصا المجاري المائية المكشوفة
1. كفاءة نقل المياه Water Conveyance Efficiency

## Slide 8
Ec = كفاءة نقل المياه.
Dg = عمق الماء المضاف إلى الحقل.
Dr = عمق الماء الخارج من المصدر إلى الحقل.

## Slide 9
مثال:
إذا كان تصرف المياه من المصدر وهو قناة مائية مكشوفة 120 لتر/ ث وكان التصرف الذي يصل ويضاف إلى الحقل 80 لتر/ث. أحسب كفاءة نقل المياه.
الحل
وهذا يعني أن 33.3% من كمية المياه المنقولة من القناة الرئيسية فقدت بواسطة البخر أو التسرب من قاع وجوانب قنوات النقل، ولرفع هذه الكفاءة يجب منع التسرب بتبطين القنوات أو منع البخر بنقل المياه عبر أنابيب.

## Slide 10
حيث أن:
Ea = كفاءة نقل المياه.
Dn = عمق الماء المخزن في منطقة الجذور بالتربة أثناء عملية الري.
2. كفاءة إضافة المياه Water Application Efficiency
هي النسبة بين المياه التي تخزن في منطقة الجذور إلى الماء المضاف إلى الحقل.

## Slide 11
يمكن حساب عمق الماء المخزن في منطقة الجذور بالتربة أثناء عملية الري (Dn) حقليا بقياس الرطوبة في منطقة الجذور قبل وبعد الري
Ro = الجريان السطحي للماء على سطح التربة إلى خارج الحقل.
Dp = التسرب العميق للماء أسفل منطقة الجذور بالتربة للحقل.
Ev = البخر أثناء الإضافة الفعلية لماء الري وفي الفترة التي تليها مباشرة.
وحيث أن فواقد مياه الري الأكثر شيوعا أثناء الري هي:

## Slide 12
ازدياد ارتفاع الماء فوق سطح التربة في نظم الري السطحي مما يؤدي إلى حدوث جريان سطحي وتسرب عميق.
انخفاض نفاذية التربة أو وجود طبقات مضغوطة بها يزيد الجريان السطحي.
زيادة كمية الري المضافة عن الاحتياج الفعلي للنبات يزيد حدوث التسرب العميق.
الري في درجات حرارة مرتفعة خاصة أوقات الظهيرة يزيد فاقد البخر.
الري أثناء وجود رياح يزيد الفاقد ببعثرة الرياح لنظم الري بالرش.
زيادة معدل الإضافة من نظم الري الحديثة عن معدل تسرب التربة يؤدي لحدوث جريان سطحي.
التصميم الغير مناسب لنظام الري يؤدي إلى انخفاض كفاءة الإضافة.
أهم العوامل التي تؤدي إلى انخفاض كفاءة الإضافة:

## Slide 13
مثال:
إذا كان تصرف المياه الذي يصل إلى الحقل 80 لتر/ث وزمن الري 6 ساعات، والجريان السطحي 320 م3 وفاقد البخر أثناء الري 112 م3، ولا يوجد تسرب عميق تحت منطقة الجذور. أحسب كفاءة إضافة المياه.
الحل

## Slide 14
Es = كفاءة تخزين المياه.
Dc = عمق الماء المطلوب تخزينه لاستهلاك النبات في منطقة الجذور قبل الري.
3. كفاءة التخزين المائي Water Storage Efficiency
هي النسبة بين كمية المياه المخزنة فعلياً في منطقة الجذور نتيجة عملية الري إلى كمية المياه الواجب تخزينها في منطقة الجذور لتوصيلها إلى السعة الحقلية.
= متوسط الرطوبة الحجمية عند السعة الحقلية لنوع تربة منطقة الجذور (%).

## Slide 15
مثال:
تربة لومية رملية متوسط الرطوبة الحجمية عند السعة الحقلية لها 25% مزروع بها محصول عمق قطاع الجذور له 45 سم، فإذا تم تقسيم قطاع منطقة الجذور إلى ثلاثة قطاعات وتم قياس نسبة الرطوبة الحجمية بكل قطاع باستخدام التنشيومتر قبل وبعد الري ورصدت النتائج في الجدول التالي. أحسب كفاءة التخزين المائي.
عمق قطاع التربة (سم) | 0 – 15 | 15 – 30 | 30 – 45
الرطوبة الحجمية قبل الري (%) | 9 | 12 | 15
الرطوبة الحجمية بعد الري (%) | 24 | 21 | 18

## Slide 16
الحل
حساب عمق الماء المخزن فعليا في كل قطاع من قطاعات التربة لمنطقة الجذور
عمق الماء المخزن فعليا في كل منطقة الجذور

## Slide 17
حساب عمق الماء المطلوب تخزينه لاستهلاك النبات قبل الري في كل قطاع من قطاعات التربة لمنطقة الجذور
عمق الماء المطلوب تخزينه لاستهلاك النبات قبل الري في منطقة الجذور
كفاءة التخزين المائي

## Slide 18
4. كفاءة الاستخدام المائي Water Use Efficiency
وهي النسبة بين مقدار الاستهلاك المائي للنبات إلى إجمالي مقدار الماء المستنفذ من التربة في منطقة الجذور
يشمل الماء المستنفذ أو المفقود من منطقة الجذور بالتربة :
المياه المفقودة بواسطة التسرب العميق أسفل منطقة الجذور (Dr)Drainage
المياه المفقودة بواسطة النتح من النباتTranspiration
المياه المفقودة بواسطة البخر من سطح التربة Evaporation
المياه التي تبقى في أنسجة النبات وتستعمل في العمليات البيولوجية

## Slide 19
حيث أن:
Ecu = كفاءة الاستهلاك المائي.
ETc = البخر نتح الفعلي (الاستهلاك المائي للنبات).
Dp = معدل التسرب العميق أو معدل الصرف.

## Slide 20
العوامل التي تؤثر على كفاءة استخدام المياه
1 - نظم توصيل المياه
تختلف كل من القنوات المفتوحة والخنادق المبطنة وخطوط الأنابيب في قدرتها على توصيل المياه وفي قدرتها على فقد المياه. وبصفة عامة يعتبر نظام توصيل المياه هو عامل رئيسي في تحديد كفاءة استخدام المياه.
2 - نظم الري
يجب النظر إلى نظم الرى التى تحقق أقصى قدر من توافر المياه لتحسين حركة المياه في التربة، والامتصاص عن طريق الجذور وحركة الماء بالنبات.

## Slide 21
3 - حالة والمظهر الخارجى للمحاصيل
فعندما يكون تبخر التربة منخفض، يكون للمحاصيل ذات المجموع الخضرى المتكاثف الأوراق أفضل كفاءة لاستخدام المياه.
4 - العوامل المناخية
يؤثر المناخ على العمليات الفيزيائية التى تتحكم فى البخر نتح للمحصول وهو يعتبر مفتاح الإدارة والتقليل من فقد المياه.
5 - الإدارة
يمكن تحسين إدارة مياه الري بشكل كبير عن طريق الممارسات الزراعية التي تزيد من قدرة احتفاظ الرطوبة بالتربة أو تقليل التبخر.

## Slide 22
مثال:
تربة رملية مزروع بها محصول الاستهلاك المائي اليومي له 8 مم/يوم، والفترة بين الريات 5 أيام. فإذا كان أجمالي الماء المستنزف من القطاع الأرضي 80 مم. أحسب كفاء الاستخدام المائي.

## Slide 23
5. كفاءة توزيع المياه خلال قطاع التربة Water Distribution Efficiency
أساس نجاح نظام الري ضرورة تجانس توزيع الرطوبة في منطقة الجذور، حتى تكون النباتات النامية بدرجة عالية من التماثل
= متوسط الانحراف عن عمق الماء المخزن بالتربة.
= متوسط الماء المخزن بالتربة.

## Slide 24
تعتبر معياراً للمقارنة بين نظم الري المختلفة.
تعتبر مقياس لمدى التجانس الرطوبي خلال المساحة المنزرعة.
تعد معيارا لعملية تسوية الأرض.
أهمية كفاءة التوزيع المائي:
وجود تجمع ملحي (تبقع) في بعض المساحات المنزرعة.
عدم تجانس النمو المحصولي وبالتالي انخفاض إنتاجية المحصول.
فقد الماء بالتسرب العميق للمناطق المنخفضة والتي حصلت على كمية وافرة من المياه.
عيوب كفاءة التوزيع المائي المنخفضة:

## Slide 25
مثال:
في حقل مروي بنظام ري سطحي وجد أن المياه تعمقت في التربة لعمق 1.4 متر عند بداية الحقل، بينما تعمقت فقط لعمق 1.0 متر عند وسط الحقل و 0.8 متر عند نهاية الحقل. أحسب كفاء توزيع الماء خلال قطاع التربة.
الحل

## Slide 26
6. كفاءة الري الحقلي: Irrigation Field Efficiency
وهي الكفاءة التي تشمل كفاءة الإضافة وكفاءة التخزين وكفاءة توزيع المياه في منطقة الجذور. وهي تعتبر أكثر شمولا بدل من الاعتماد على نوع واحد من الكفاءات والذي قد لا يعبر عن واقع الأمر في الحقل.

## Slide 27
إلى اللقاء فى المحاضرة القادمه