## Slide 1: المحاضـــــــــــــــــــــــــــرة الثامنة
الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــامات
الفرقة الثانية – هندسة زراعية
العام الجامعي 2020/ 2021م

## Slide 2: تعريف الكامة
تعرف الكامة Cam بأنها عنصر آلة دوار يحول الحركة الترددية إلى عنصر آخر يطلق عليه التابع Follower وعلى ذلك فإن الكامة والتابع يمثلان عنصري مزدوجة فوقية أو عليا Higher pair وتتحرك الكامة عادة بسرعة منتظمة من خلال عمود نقل حركة بينما التابع يتم تحديد نوع حركته مسبقا أو أن حركته تكون تبعا لشكل الكامة.

## Slide 3: تطبيقات إستخدام الكامات
الكامة والتابع يعتبران من أهم الآليات لأنهما يستخدما على نطاق واسع في معظم أنواع الآلات ومن أمثلة تطبيقات إستخدامات الكامة والتابع كلا مما يلي: التحكم في صمامات السحب والعادم لمحركات الإحتراق الداخلي - ملحقات آلات تشكيل المعادن الاتوماتيكية - آلات قطع الورق - آلات الغزل والنسيج - التغذية الأتوماتيكية لآلات الخراطة الحديثة.

## Slide 4: تصنيف التوابع Classification of Followers
أولا: التصنيف تبعا لسطح الإتصال
  التابع ذو الحافة المدببة Knife edge follower
  التابع ذو البكرة Roller follower
  التابع المسطح الوجه Flat faced follower
  التابع الكروي الوجه Spherical faced follower

## Slide 5: تصنيف التوابع Classification of Followers
ثانيا: التصنيف تبعا لحركة التابع
  التابع الترددي Reciprocating follower
  التابع الإهتزازي Oscillating follower
ثالثا: التصنيف تبعا لمسار حركة التابع
  التابع الشعاعي Radial follower
  التابع المنحرف Off-set follower

## Slide 6: تصنيف التوابع Classification of Followers

## Slide 7: تصنيف الكاماتClassification of Cams
  تصنف الكامات تبعا لأسس عديدة وسوف نكتفي بذكر النوعين الأكثر شيوعا:
الكامات الشعاعية :Radial cams في هذا النوع من الكامات نلاحظ إن التابع يتردد أو يهتز في الإتجاه العمودي على محور الكامة. ومن أمثلة هذا النوع كل الكامات الموضحة في الشكل السابق.
الكامات الإسطوانية :Cylindrical cams الشكل التالي يوضح نوعين من الكامات الإسطوانية ذات التجاويف (الكامة الإسطوانية مع تابع ترددي في الجزء(a) والكامة الإسطوانية مع تابع إهتزازي في الجزء (b) وفيه نلاحظ أن التابع يتردد أو يهتز في الإتجاه الموازي لمحور الكامة كما نلاحظ أن التابع يتحرك في التجويف الإسطواني للكامة.

## Slide 8: الكامات الإسطوانية

## Slide 9: المصطلحات الهندسية للكامات الشعاعية
الشكل التالي يوضح كامة شعاعية Radial cam ملحق بها تابع ترددي من النوع ذو البكرة.

## Slide 10: المصطلحات الهندسية للكامات الشعاعية
دائرة الأساس Base circle: هي أصغر دائرة يمكن رسمها في المخطط التفصيلي للكامة
نقطة المسار Trace point: هي نقطة مرجعية على التابع يتم إستخدامها في إنشاء منحنى الخطوة للكامة Pitch curve وتختلف تلك النقطة بإختلاف نوع التابع ففي حالة التابع ذو الحافة المدببة فإن قمة الحافة تمثل تلك النقطة أما في حالة التابع ذو البكرة فإن مركز البكرة يمثل نقطة المسار.

## Slide 11: المصطلحات الهندسية للكامات الشعاعية
زاوية الضغط Pressure angle: هي الزاوية بين إتجاه حركة التابع والمحور العمودي لمنحنى الخطوة وتعتبر هذه الزاوية مهمة عند تصميم المخطط التفصيلي للكامة. وإذا كانت هذه الزاوية كبيرة جدا في التابع الترددي فإن التابع سوف يحدث له إلتصاق في كرسي المحور الخاص به.
نقطة الخطوة Pitch point: هي النقطة على منحنى الخطوة والتي عندها تكون زاوية الضغط أكبر مايمكن.
دائرة الخطوة Pitch circle: هي الدائرة التي يتم رسمها من مركز الكامة بإستخدام نقاط الخطوة.

## Slide 12: المصطلحات الهندسية للكامات الشعاعية
منحنى الخطوة Pitch curve: هو المنحني الذي يتم إنشاؤه من نقطة المسار وذلك عندما يتحرك التابع بالنسبة لحركة الكامة. ويختلف المنحنى بإختلاف نوع التابع ففي حالة التابع ذو الحافة المدببة فإن منحنى التابع والكامة يكونا متطابقين أما في حالة التابع ذو البكرة فإن منحنى الخطوة للتابع والكامة يبعدان عن بعضهما بمقدار نصف قطر البكرة.

## Slide 13: المصطلحات الهندسية للكامات الشعاعية
الدائرة الرئيسية Prime circle: هي دائرة يمكن رسمها من مركز الكامة وتكون مماسة لمنحنى الخطوة وتختلف هذه الدائرة بإختلاف نوع التابع ففي حالة التابع ذو الحافة المدببة والتابع المسطح فإن دائرة الأساس والدائرة الرئيسية يكونا متطابقين أما في حالة التابع ذو البكرة فإن الدائرة الرئيسية تكون أكبر من دائرة الأساس بمقدار نصف قطر للبكرة.
المشوار Stroke: هي أقصى مسافة يتحركها التابع من النقطة الدنيا إلى النقطة العليا والتي يطلق عليها مشوار التابع.

## Slide 14: أنواع الحركات للتابع
  الحركة بسرعة منتظمة Uniform Velocity Motion
  حركة توافقية بسيطة Simple Harmonic Motion
  الحركة بعجلة منتظمة Uniform Acceleration Motion
  حركة منحنية لنقطة على محيط كرة Cycloidal Motion

## Slide 15: منحنيات الإزاحة والسرعة والعجلة لحركة تابع بسرعة منتظمة

## Slide 16: منحنيات الإزاحة والسرعة والعجلة المعدلة لحركة تابع بسرعة منتظمة

## Slide 17: منحنيات الإزاحة والسرعة والعجلة لتابع يتحرك بحركة توافقية بسيطة

## Slide 18: خطوات رسم منحنى الإزاحة لتابع يتحرك بحركة توافقية بسيطة
رسم نصف دائرة قطرها يمثل مشوار التابع.
تقسيم النصف دائرة إلى عدد متساوي من الأقسام ولتكن 8 أقسام.
تقسيم الإزاحة الزاوية للكامة خلال مشواري الصعود والرجوع إلى نفس العدد من الأقسام السابقة.
يتم الحصول على منحنى الإزاحة عن طريق الإسقاط Projecting للنقط كما هو موضح في الجزء (a) من الشكل.

## Slide 19: خطوات رسم منحنى الإزاحة لتابع يتحرك بحركة توافقية بسيطة
وحيث أن التابع يتحرك بحركة توافقية بسيطة فإن منحنى السرعة يمثل بدالة الجيب بينما منحنى العجلة يمثل بدالة جيب التمام. ونلاحظ في الجزء(b) من الشكل أن سرعة التابع تكون صفرا عند بداية ونهاية المشوار ثم تزيد تدريجيا وتصل إلى قيمتها القصوى عند منتصف المشوار ، بينما عجلة التابع الموضحة في الجزء (c) من الشكل تكون قيمتها القصوى عند بداية ونهاية المشوار وتصل إلى الصفر عند منتصف المشوار للتابع.

## Slide 20: تقدير أقصى سرعة وأقصى عجلة للتابع خلال مشواري الصعود والعودة
في الشكل التالي إذا كانت النقطةP التي سرعتها الخطيةvP تدور بسرعة زاويةP حول محيط الدائرة الذي قطرها يساوي طول المشوار للتابع. من الشكل نلاحظ أن النقطة P' والتي تمثل الإسقاط للنقطة P على قطر الدائرة تعد نموذجا للحركة التوافقية البسيطة وهي الحركة التي يتحرك بها التابع ، وعلى ذلك فإن الحركة للتابع سوف تشبه الحركة للنقطة P'. نستنتج من هذا التحليل كلا مما يلي:

## Slide 21: تقدير أقصى سرعة وأقصى عجلة للتابع خلال مشواري الصعود والعودة
  السرعة المحيطية للنقطة P'.
  أقصى سرعة للتابع خلال مشوار الصعود
  العجلة الجاذبة المركزية للنقطة P

## Slide 22: تقدير أقصى سرعة وأقصى عجلة للتابع خلال مشواري الصعود والعودة
أقصي عجلة للتابع خلال مشوار الصعود
أقصى سرعة للتابع خلال مشوار الرجوع
أقصي عجلة للتابع خلال مشوار الرجوع

## Slide 23: منحنيات الإزاحة والسرعة والعجلة لحركة تابع بعجلة منتظمة

## Slide 24: خطوات رسم منحنى الإزاحة لحركة تابع بعجلة منتظمة
تقسيم الإزاحة الزاوية للكامة خلال مشوار الصعود (O) إلى عدد من الأقسام المتساوية ولتكن 8 أقسام ثم رسم خطوط رأسية من هذه النقط كما هو موضح في الجزء (a) من الشكل.
تقسيم طول المشوار للتابع (S) إلى نفس عدد الأقسام السابقة.
توصيل الخط Aa الذي يقطع الخط الرأسي رقم (1) في نقطة B وبالمثل يمكن الحصول على باقي النقاط (C, D, E, etc.) كما هو مبين بالشكل ، ثم يتم توصيل النقاط (A, B, C, D, etc.) للحصول على منحنى القطع المكافئ لمشوار الصعود للتابع.
بنفس الطريقة يتم رسم منحنى الإزاحة للتابع خلال مشوار الرجوع.

## Slide 25: منحنى السرعة لحركة تابع بعجلة منتظمة
الجزء (b) من الشكل يوضح منحنى السرعة وحيث أن التابع يتحرك بعجلة منتظمة فإن السرعة تتغير بشكل مباشر مع الزمن. ومن هندسة الشكل يمكن إستنتاج كلا من:
الزمن اللازم للتابع بالثانية خلال مشوار الصعود
الزمن اللازم للتابع بالثانية خلال مشوار الرجوع
السرعة المتوسطة للتابع خلال مشوار الصعود
السرعة المتوسطة للتابع خلال مشوار الرجوع

## Slide 26: منحنى السرعة لحركة تابع بعجلة منتظمة
وحيث أن السرعة القصوى للتابع تساوي ضعف السرعة المتوسطة فإن السرعة القصوى تحسب كما يلي:
السرعة القصوى للتابع خلال مشوار الصعود
السرعة القصوى للتابع خلال مشوار الرجوع

## Slide 27: منحنى العجلة لحركة تابع بعجلة منتظمة
في الجزء (c) من الشكل الذي يوضح منحنى العجلة نلاحظ أنه في النصف الأول من مشوار الصعود فإن العجلة تكون تزايدية منتظمة Uniform acceleration ، بينما في النصف الثاني من مشوار الصعود فإن العجلة تكون تناقصية منتظمة Uniform retardation وهذا يعني أن أقصى سرعة يصل إليها التابع في مشوار الصعود تكون بعد الزمن (tO/2) أما في مشوار الرجوع فتكون بعد الزمن (tR/2) وبناءا على ذلك فإنه يمكن تقدير أقصى عجلة للتابع في حالتي كلا من مشوار الصعود ومشوار الرجوع كما يلي:

## Slide 28: منحنى العجلة لحركة تابع بعجلة منتظمة
أقصي عجلة للتابع خلال مشوار الصعود
أقصي عجلة للتابع خلال مشوار الرجوع

## Slide 29: تمرين محلول (1)
كامة تنقل حركتها إلى تابع ذو حافة مدببة فإذا علمت أن مشوار الصعود للكامة يستغرق 60 من اللفة - مشوار السكون الأول يستغرق 30 من اللفة - مشوار الرجوع يستغرق 60 من اللفة - مشوار السكون الأخير يستغرق 210 من اللفة - المشوار للتابع طوله 40 mm ونصف القطر الأصغر للكامة 50 mm - التابع يتحرك بسرعة منتظمة خلال مشواري الصعود والرجوع. والمطلوب رسم المخطط التفصيلي للكامة في الحالات التالية: عندما يمر محور التابع بمحور عمود الكامة - عندما يكون محور التابع منحرف بإزحة جانبية قدرها 20 mm عن محور عمود الكامة.

## Slide 30: الحـــــــــــــــــــــــــــل
رسم منحنى الإزاحة الموضح بالشكل التالي من خلال الخطوات التالية:

## Slide 31: تابع الحـــــــــــــــــــــــــــل
رسم الخط الأفقيAX بمقياس رسم مناسب حيث يمثل الإزاحة الزاوية (اللفة الواحدة بالدرجات) أي يساوي 360 ، ثم تمثيل المشاوير المختلفة عليه كما في المعطيات للتمرين.
رسم الخط الرأسيAY الذي يمثل طول المشوار للتابع بمقياس رسم مناسب ثم تكملة المستطيل كما في الشكل.

## Slide 32: تابع الحـــــــــــــــــــــــــــل
تقسيم الإزاحة الزاوية لمشوار الصعود ومشوار الرجوع إلى عدد متساوي من الأقسام ولتكن 6 أقسام كما هو موضح بالرسم ، ثم رسم خطوط رأسية من عند كل نقطة.
حيث أن التابع يتحرك بسرعة منتظمة خلال مشواري الصعود والرجوع لذلك فإن منحنى الإزاحة سوف يتكون من خطوط مستقيمة.
توصيل الخطين AG and HP وتكملة منحنى الإزاحة كما هو موضح بالشكل.

## Slide 33: تابع الحـــــــــــــــــــــــــــل
خطوات رسم مخطط الكامة عندما يمر محور التابع بمحور عمود الكامة
من النقطة O ، ترسم دائرة الأساس بنصف قطر يساوي أقل نصف قطر للكامة 50 mm.
حيث أن محور التابع يمر بمحور عمود الكامة لذا فإنه يتم تحديد نقطة المسار A كما في الشكل.
من الخطOA يتم تحديد الزاوية AOS = 60 التي تمثل مشوار الصعود والزاوية SOT = 30 التي تمثل مشوار السكون والزاوية TOP = 60 التي تمثل مشوار الرجوع.
تقسيم الإزاحة الزاوية خلال مشواري الصعود والرجوع بنفس عدد الأجزاء كما في منحنى الإزاحة.

## Slide 34: تابع الحـــــــــــــــــــــــــــل
خطوات رسم مخطط الكامة عندما يمر محور التابع بمحور عمود الكامة
توصيل النقاط (1 , 2 , 3 , .. etc.)والنقاط (0', 1', 2', 3', .. etc.) بالمركز O لكي نحصل على تلك النقاط على دائرة الأساس كما هو موضح بالشكل.
توصيل النقاط(1B , 2C , 3D , . etc.) ثم النقاط (0'H , 1'J , 2'K , .etc.) كما في منحنى الإزاحة.
توصيل النقاط (A , B , C , ..., M , N , P) نحصل على المنحني AGHPA الذي يمثل المخطط التفصيلي للكامة.

## Slide 35: تابع الحـــــــــــــــــــــــــــل
خطوات رسم مخطط الكامة عندما يمر محور التابع بمحور عمود الكامة
النقاط (A , B , C , ..., M , N , P) يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى عن طريق تحديد الخط AY = 40 mm على محور التابع ثم تحديد المسافات (Ab , Ac , Ad , .. etc.) بحيث تساوي المسافات (1B , 2C , 3D , . etc.) كما في منحنى الإزاحة.
من مركز الكامة O يتم رسم الأقواس بأنصاف الأقطار (Ab , Ac , Ad , ..etc.) والأقواس سوف تقطع الخطوط (O1 , O2 , O3 , .. etc) عند النقاط (A , B , C , ..etc.).

## Slide 36: تابع الحـــــــــــــــــــــــــــل
مخطط الكامة عندما يمر محور التابع بمحور عمود الكامة

## Slide 37: تابع الحـــــــــــــــــــــــــــل
خطوات رسم مخطط الكامة عندما ينحرف محور التابع عن محور عمود الكامة
من النقطة O ، ترسم دائرة الأساس بنصف قطر يساوي أقل نصف قطر للكامة 50 mm.
رسم محور التابع بحيث يبعد مسافة 20 mm عن محور عمود الكامة ويقطع دائرة الأساس في النقطة A.
توصيل الخط AO ثم رسم دائرة من المركز O بحيث يكون نصف قطرها 20 mm..
من الخط OA يتم تحديد الزاوية AOS = 60 التي تمثل مشوار الصعود والزاوية SOT = 30 التي تمثل مشوار السكون والزاوية TOP = 60 التي تمثل مشوار الرجوع.

## Slide 38: تابع الحـــــــــــــــــــــــــــل
خطوات رسم مخطط الكامة عندما ينحرف محور التابع عن محور عمود الكامة
تقسيم الإزاحة الزاوية خلال مشواري الصعود والرجوع بنفس عدد الأجزاء كما في منحنى الإزاحة.
من النقاط (1 , 2 , 3 , .. etc.)والنقاط ((0', 1', 2', 3', .. etc. من دائرة الأساس يتم رسم مماسات للدائرة التي نصف قطرها 20 mm وعمل إمتداد لتلك المماسات خارج دائرة الأساس كما هو موضح بالشكل.
توصيل النقاط(1B , 2C , 3D ,..etc.) ثم النقاط (0'H , 1'J , 2'K , .etc.) كما في منحنى الإزاحة.

## Slide 39: تابع الحـــــــــــــــــــــــــــل
خطوات رسم مخطط الكامة عندما ينحرف محور التابع عن محور عمود الكامة
توصيل النقاط(1B , 2C , 3D ,..etc.) ثم النقاط (0'H , 1'J , 2'K , .etc.) كما في منحنى الإزاحة.
توصيل النقاط (A , B , C , ..., M , N , P) نحصل على المنحني AGHPA الذي يمثل المخطط التفصيلي للكامة.

## Slide 40: تابع الحـــــــــــــــــــــــــــل
مخطط الكامة عندما ينحرف محور التابع عن محور عمود الكامة