## Slide 1: المحاضـــــــــــــــــــــــــــرة الثالثة
الحركة الكيناتيكية
الفرقة الثانية – هندسة زراعية
العام الجامعي 2020/ 2021م.

## Slide 2: تعريف الحركة الكيناتيكية
هي الحركة التي تأخذ في الإعتبار القوة وعوامل أخرى متعلقة بحركة الأجسام مثل الكتلة والوزن وتشمل أيضا قوى القصور الذاتي والتي تنتج من التأثير المجمع لكلا من الكتلة والحركة لأجزاء الآلات. لذا فإن كلا من القوة والحركة تحكمهما قوانين الحركة لنيوتن.

## Slide 3: قانون الحركة الأول لنيوتن
ينص القانون على «أي جسم يحتفظ بحالته من ناحية السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم إلا إذا أثرت عليه قوة خارجية» ويعرف هذا القانون أيضا بإسم قانون القصور الذاتي Law of Inertia
والقصور الذاتي هو أحد خواص المادة التي توضح أن أي جسم لايمكن أن يتحرك من تلقاء نفسه ولا يمكنه أيضا تغيير الحركة المنقولة إليه إلا إذا أثرت عليه قوة خارجية.

## Slide 4: قانون الحركة الثاني لنيوتن
ينص القانون على «معدل التغير في كمية الحركة أو القوة الدافعة Momentum لأي جسم تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة عليه وتأخد نفس إتجاه القوةِ».
قانون الحركة الثالث لنيوتن
ينص القانون على «لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الإتجاه»

## Slide 5: الفرق بين الكتلة والوزن
تعرف الكتلة بأنها كمية المادة التي يحتويها أي جسم ولا تتغير بتغير مكان الجسم من سطح الأرض ويتم قياسها بإستخدام مقاييس المقارنة المباشرة للكتل القياسية مثل الموازين.
أما الوزن فيعرف بأنه كمية الشد التي تبذلها الأرض لجذب جسم ما ، وحيث أن كمية الشد أو قوة الجذب تختلف بإختلاف المسافة التي يبعدها الجسم عن مركز الأرض لذلك فإن الوزن لأي جسم سوف يختلف بإختلاف مكانه على سطح الأراض أي أن الوزن عبارة عن قوة. والعلاقة بين الكتلة والوزن توضحها المعادلة التالية:

## Slide 6: القوة الدافعة
تعرف القوة الدافعة بأنها عبارة عن كمية الحركة التي يحنفظ بها اي جسم ويعبر عنها رياضيا كما يلي:
القوة الدافعة الكلية
القوة الدافعة الأولية

## Slide 7: القوة الدافعة
القوة الدافعة النهائية
التغير في القوة الدافعة
معدل التغير في القوة الدافعة

## Slide 8: القوة Force
تعتبر القوة واحدة من أهم العوامل في المجال الهندسي وتعرف بأنها المسبب لإنتاج حركة في الأجسام أو إحداث تثبيط لتلك الحركة. وطبقا لقانون نيوتن الثاني فإن القوة تتناسب تناسبا طرديا مع التغير في كمية الحركة التي يحتفظ بها الجسم والتي يطلق عليها القوة الدافعة. والشكل التالي يوضح أنواعا للقوي التي تؤثر على اي جسم.

## Slide 9: أنواع القوى المؤثرة علي اي جسم
 | حيث: |  | 
 | W = الوزن |  | 
 | F = القوة المؤثرة |  | 
 | f = قوة الإحتكاك |  | 
 | N = القوة العمودية |  | 

## Slide 10: الفرق بين قوة الجاذبية والقوة المطلقة
عندما يتحرك جسم بعجلة مقدارها 9.81 m/s2 فإن القوة التي تؤثر عليه يكون مقدارها 9.81 N ، على الجانب الآخر عندما ينجذب جسم كتلته 1 kg نحو مركز الأرض بعجلة مقدارها9.81 m/s2 فإن وحدة القوة في هذا الحالة يعبر عنها بما يسمي بالكيلو جرام قوة (kgf) ويطلق على تلك الوحدة للقوة إسم قوة الجاذبية Gravitational of force بينما يطللق على وحدة القوة بالنيوتن إسم القوة المطلقة Absolute of force وبناءا على ذلك فإن كتلة الجسم بالوحدات المطلقة للقوة يساوي عدديا الوزن لنفس الجسم بوحدات الجاذبية للقوة.

## Slide 11: عزم القصوة الذاتي للكتلة Mass Moment of Inertia
يعرف عزم القصور الذاتي لأي جسم صلد يتكون من عدة أجزاء فرعية بأنه مجموع حاصل ضرب كتلة كل جزء في مربع المسافة العمودية لكل جزء من خط ثابت ويرمز له بالرمز (I) والشكل التالي يوضح جسم كتلته الكلية m ويتكون من أربعة أجزاء كتلتها هي: (m1, m2, m3, and m4) والمسافات لتلك الكتل من الخط الثابت هي: (k1, k2, k3, and k4). وبفرض أن كتلة الجسم الكلية تكون مركزة في نقطة يطلق عليها مركز الكتلة او مركز الثقل والمسافة من مركز الثقل لمحور محدد يرمز لها بالرمز k ويطلق عليها نصف قطر الدوران حول المحور Radius of gyration .

## Slide 12: عزم القصوة الذاتي للكتلة Mass Moment of Inertia
وتستخدم المعادلة التالية في حساب عزم القصور الذاتي للجسم بواحدات (kg-m2)
وإذا كان عزم القصور الذاتي لجسم حول محور معين بالنسبة لمركز ثقله معلوما ، فإن عزم القصور الذاتي لنفس الجسم حول اي محور آخر موازي للمحور المحدد يمكن الحصول عليه عن طريق استخدام نظرية المحاور المتوازية كما يلي:

## Slide 13: عزم القصوة الذاتي للمساحةArea Moment of Inertia
يطلق عليه العزم الثاني للمساحة وتستخدم المعادلات التالية في حساب عزم القصور الذاتي للمساحة بواحدات(m4) وتختلف قيمته بإختلاف الاشكال الهندسية كما يلي:
  في حالة القطاع المستطيل
  في حالة القطاع الدائري
  عزم القصور الذاتي القطبي لعمود دائري مصمت
  عزم القصور الذاتي القطبي لعمود دائري مجوف

## Slide 14: العزم الزاوي لكمية الحركة
الشكل المقابل يوضح جسم كتلته الكلية m ويدور بسرعة زاوية مقدارها  حول محور ثابتO وحيث أن الجسم يتكون من عدة أجزاء صغيرة ، فإذا تم أخذ جزء من الجسم كتلته(dm) ويبعد مسافة(r) عن مركز الدوران وبفرض أن السرعة الخطية المؤثرة مماسيا عند أي لحظة (v) وأن كمية الحركة تساوي الكتلة في السرعة. فإنه يمكن استنتاج كلا مما يلي:

## Slide 15: العزم الزاوي لكمية الحركة
كمية الحركة للكتلة dm حول مركز الدورانO
العزم الزاوي لكمية الحركة للكتلة dm حول مركز الدوران O
حيث:Im = عزم القصور الذاتي للكتلة dm حولO
العزم الزاوي لكمية الحركة للجسم حول مركز الدوران O
حيث: = عزم القصور الذاتي للجسم حول O.

## Slide 16: قاعدة المحافظة على كمية الحركة
تنص قاعدة المحافظة على كمية الحركة على أن "مجموع كمية الحركة لأي نظام يتكون من أجسام متحركة حركة خطية او دورانية في اي اتجاه تظل ثابتة ما لم تؤثر عليها قوة خارجية في نفس الإتجاه لحركتها". ومن أهم تطبيقات تلك القاعدة أنها تستخدم في حالة التصادم بين الأجسام المتحركة. وطبقا لهذه القاعدة إذا تحرك جسمين في نفس الخط المستقيم كتلتهما m1 and m2 بسرعتين خطيتين v1 and v2 ثم حدث تصادم بينهما وبعده تحرك الجسمين معا بسرعة مقدارها (v) فإن كمية الحركة قبل التصادم تساوي كمية الحركة بعد التصادم.

## Slide 17: قاعدة المحافظة على كمية الحركة
بنفس مفهوم قاعدة المحافظة على كمية الحركة إذا دار جسمين حول محوريهما بعزم قصور ذاتي للجسم الأول مقداره (I1) وبعزم قصور ذاتي للجسم الثاني مقداره (I2) وفي البداية كان الجسمان منفصلان ثم تم تعشقيهما معا كما في حالة قرصي الضغط والإحتكاك في القوابض الاحتكاكية. ثم وصلا الجسمين لعجلة زاوية مشتركة مقدارها () بعد توقف الإنزلاق بينهما ، فإنه طبقا لقاعدة المحافظة على كمية الحركة يمكن التعبير عن ذلك رياضيا كما يلي:

## Slide 18: تقدير الطاقة المفقودة خلال تعشيق القوابض الإحتكاكية
IA = عزم القصور الذاتي لدوار العمود A. | 
IB = عزم القصور الذاتي لدوار العمود B. | 
A = السرعة الزاوية قبل التعشيق للعمود A. | 
B = السرعة الزاوية قبل التعشيق للعمود B. | 
 = السرعة الزاوية المشتركة بعد التعشيق | 
الشكل التالي يوضح قابض إحتكاكي متعدد الأقراص يحتوي على عمودين A and B
مشتركين في نفس المحور وتم توصيل القابض بهما حيث:

## Slide 19: خطوات تقدير الطاقة المفقودة خلال تعشيق القوابض
  طبقا لقاعدة المحافظة على كمية الحركة
    مجموع طاقة الحركة للقابض قبل التعشيق

## Slide 20: خطوات تقدير الطاقة المفقودة خلال تعشيق القوابض
    مجموع طاقة الحركة للقابض بعد التعشيق
      الفقد في طاقة الحركة للقابض أثناء التعشيق

## Slide 21: تمرين محلول (1)
رافعة أحمال ذات درفيل تستخدم في رفع حمل مقداره 500 kg لمسافة رأسية قدرها 100 m فإذا علمت أن: وزن الدرفيل 250 kg - نصف قطره الفعال 0.5 m - نصف قطر الدوران له حول مركز الثقل 0.35 m وإذا كانت عجلة الحمل المرفوع في البداية 1.5 m/s2 حتى الوصول إلى سرعة 10 m/s وبعد ذلك استمرت السرعة ثابتة حتي وصول الحمل الى القمة ثم حدث تبطيئ في العجلة قدره 6 m/s2 والمطلوب تقدير الزمن اللازم لوصول الحمل إلى القمة.

## Slide 22
  الحـــــــل
  المعطيات:
(mC = 500 kg ; s =100 m ; md = 250 kg ; r = 0.5 m ; k = 0.35)
    رسم العلاقة بين السرعة والعجلة مع الزمن بمقياس رسم مناسب

## Slide 23
  الحـــــــل
  حساب الزمن الكلي لوصول الحمل إلى القمة.
من الشكل السابق
t1 = الزمن من السرعة u1 إلى السرعة v1 وعند العجلة a1
t2 = الزمن عند السرعة الثابتة حتى يكون الحمل قريبا القمة
t3 = الزمن من السرعة u3 إلى السرعة v3 وعند العجلة a3

## Slide 24
  الحـــــــل
  حساب الزمن t1 والمسافة s1

## Slide 25
  الحـــــــل
  حساب الزمن t3 والمسافة s3

## Slide 26
  الحـــــــل
  حساب الزمن t2 والمسافة s2
الزمن الكلي

## Slide 27: تمرين محلول (2)
آلة تدار بواسطة محرك كهربي عن طريق قابض الذي ينقل عزما مقداره 150 N-m ويحدث به إنزلاق أثناء التعشيق. فإذا علمت أن: دوار المحرك كتلته 60 kg ونصف قطر الدوران له حول مركز الثقل 140 mm - كتلة القصور الذاتي للآلة عند العمود القائد 20 kg ونصف قطر الدوران لها حول مركز الثقل80 mm وإذا دار المحرك بسرعة 750 r.p.m. وكانت الآلة في حالة توقف فإحسب السرعة بعد التعشيق للقابض وزمن التعشيق ثم قدر طاقة الحركة المفقودة خلال التشغيل.

## Slide 28
  الحـــــــل
    المعطيات:
  T = 150 N-m ; m1 = 60 kg ; k1 = 140 mm = 0.14 m ;
  m2 = 20 kg ; k2 = 80 mm = 0.08 m ; N1 = 750 r.p.m.
  or 1 = 2  × 750/60 = 78.55 rad/s ; N2 = 0 or 2 = 0)
      عزم القصور الذاتي لدوار المحرك

## Slide 29
  الحـــــــل
    عزم القصور الذاتي لملحقات الآلة
    من المعلوم هندسيا أن عزم الدفع Impulsive torque يساوي التغير في العزم الزاوي للأجسام ويعبر عن ذلك رياضيا كما يلي:

## Slide 30
  الحـــــــل
  تقدير سرعة وزمن التعشيق

## Slide 31
  الحـــــــل
  بمساواة المعادلتين (i) and (ii) عندما 2 = 0 نحصل على سرعة التعشييق
  بالتعويض بقيمة  في المعادلة (ii) نحصل على زمن التعشيق
  طاقة الحركة المفقودة أثناء التشغيل