## Slide 1: المحاضرة السابعة تصميم اليايات الميكانيكية
لمقرر / تصميم آلات زراعية
الفرقة الرابعة – هندسة زراعية
العام الجامعي 2020/ 2021م

## Slide 2: الياي الميكانيكي Mechanical Spring
يعرف الياي الميكانيكي بأنه عنصر مرن Elastic Element يحدث له إنحراف Deflection عندما يتعرض لحمل خارجي External Load ثم يعود إلى وضعه الأصلي بعد إزالة الحمل.

## Slide 3: الوظائف الأساسية لليايات
تخزين الطاقة كما في المنبهات – لعب الاطفال – كاميرات الأفلام
إمتصاص الصدمات والإهتزازات كما في يايات التعليق (المساعدين) في المركبات والسيارات – يايات العزل أو إمتصاص الصدمات في السكك الحديدية – يايات العزل في المصاعد – يايات مانعات الإهتزار في الآلات.
تطبيق للقوة أو التحكم في الحركة وهو مايطلق عليه إعادة جزء ميكانيكي لوضعه الأصلي عندما يحدث له إزاحة مؤقتة كما في يايات صمامات المحركات – يايات القوابض – يايات آلية التحكم في الكامة والتابع.
قياس القوة كما في يايات الموازين وأجهزة القياس مثل الديناموميترات.

## Slide 4: اليايات الحلزونية Helical Springs
اليايات الحلزونية هي أكثر الأنواع إنتشارا وتصنع عادة من سلك مساحة مقطعه دائرية حيث يتم ثنيه على شكل ملف Coil أو حلزونHelical وتقسم تلك اليايات الحلزونية إلى يايات شد (b) Extension Spring ويايات ضغط (a) Compression Spring كما يوضحها الشكل المقابل.

## Slide 5: الفرق بين اليايات ذات الملفات المغلقة والمفتوحة
الفرق بين هذين النوعين أن النوع المغلق ترجع تسميته بهذا الإسم إلى أن سلك الياي يتم لفه بطريقة تجعل المستوى المحتوي على كل ملف أو حلزون يكون على زوايا شبه قائمة بالنسية لمحور الحلزون أو بمعنى آخر تكون زاوية الحلزون Helix Angle أقل من 10، بينما في حالة اليايات المفتوحة فيتم لف سلك الياي بطريقة تجعل الفجوة بين الملفات المتجاورة كبيرة أو بمعنى آخر تكون زاوية الحلزون Helix Angle أكبر من 10 .

## Slide 6: يايات الإلتواء الحلزونية Helical Torsion Springs
الشكل التالي يوضح الهيكل الإنشائي لهذا النوع من اليايات حيث أنه يشبه كلا من يايات الشد ويايات الضغط ماعدا أن النهايات يتم تشكيلها بطريقة تجعل الحمل الخارجي المؤثر على الياي عبارة عن عزم (P x r) حول محور الملفات ويستخدم هذا النوع من اليايات لنقل العزم لبعض عناصر الآلات.

## Slide 7: الحسابات التصميمية للياي الإلتوائي
عند إجراء الحسابات التصميمية ليايات الإلتواء الحلزونية فسوف نعتبر أن كل جزء من أجزاء الياي عبارة عن كمرة منحنية ، وبإستخدام نظرية الكمرة المنحنية فإن إجهاد الإنحناء يحسب كما يلي:.
من تحليل AM Wahl لمعامل تركيز الإجهادات بالنسبة للقطر الداخلي والخارجي لسلك الياي نحصل على
حيث: Ki and Ko = معاملات تركيز الإجهادات للقطر الخارجي والداخلي للملف

## Slide 8: الإنحراف الزاوي للياي الإلتوائي الحلزوني والحسابات التصميمية
عزم الإنحناء للياي
طاقة الإنفعال المخزنة في الياي
حساب الإنحراف
حساب زاوية الإنحناء
معامل صلابة الياي الحلزوني الإلتوائي

## Slide 9: اليايات الورقية (المتعددة الأوراق)
هذا النوع من اليايات عبارة عن سلسلة Series من الألواح المسطحة ذات الشكل الشبه بيضاوي Semi-Elliptical Shape كما في الشكل التالي. ويطلق على الألواح المسطحة إسم الأوراق Leaves والتي تكون ذات أطوال متدرجة بحيث تكون الورقة العلوية هي الأطول ويطلق عليها إسم الورقة الرئيسية Master leaf والتي يتم ثنيها من كلتا نهايتها لتشكيل فتحتي الياي. ويستخدم مسمارين يمران خلال فتحتي الياي لتثبت الياي في جسم المركبة. وتثبت الأوراق مع بعضها عن طريق مسامير على شكل حرفU ذات ماسك أو مشبك مركزي Center Clip كما توجد مشابك عدم إرتداد Rebound Clips للحفاظ على إنتظام المحاذاة ومنع الإنتقال الجانبي للياي أثناء التشغيل.

## Slide 10: الأجزاء الرئيسيىة لليايات الورقية

## Slide 11: الرموز المستخدمة في تصميم اليايات الورقية

## Slide 12: الحسابات التصميمية لليايات الورقية المتدرجة
مجموعة الورقات متدرجة الأطوال بما فيهم الورقة الرئيسية سوف يتم معاملتها هندسيا على أنها قضيب مثلث. والشكل التالي يوضح أن الورقات الفردية تكون متباعدة عن بعضها والورقة الرئيسية في المركز وطبقا لهذا المفهوم فإن الورقة الثانية سوف تقطع طوليا إلى نصفين بحيث يكون عرض كل نصف (b/2) وموضعهما على جانبي الورقة الرئيسية ويكرر نفس الإجراء لكل الورقات فينتج عن ذلك أن الشكل النهائي يشبه قضيب مثلث الشكل سمكه (t) وأقصى عرض له عند الدعامة (ngb).

## Slide 13: تمثيل الورقات المتدرجة على شكل قضيب مثلث

## Slide 14: الحسابات التصميمية لليايات الورقية المتدرجة
إجهاد الإنحناء عند الدعامة
الإنحراف (g) عند نقطة الحمل للقضيب

## Slide 15: الحسابات التصميمية لليايات الورقية المتساوية
مجموعة الورقات متساوية الأطوال سوف يتم معاملتها هندسيا على أنها قضيب مستطيل الشكل سمكه (t) وعرضه (nfb)

## Slide 16: الحسابات التصميمية لليايات الورقية المتساوية
إجهاد الإنحناء عند الدعامة
الإنحراف (g) عند نقطة الحمل للقضيب

## Slide 17: مصطلحات الأبعاد الهندسية لليايات الحلزونية

## Slide 18: مصطلحات الأطوال الهندسية لليايات الحلزونية

## Slide 19: طول الخطوة لملف الياي
يعرف بأنه المسافة المحورية بين ملفين متجاورين في حالة عدم الإنضغاط للياي ويرمز له بالرمز (p) ويحسب كما يلي:
الطول الصلب أو المصمت
يعرف بأنه الطول المحوري للياي وهو الذي ينتج عندما يتم ضغط الياي بشكل كامل وفي هذه الحالة فإن الملفات المتجاورة سوف تتلامس مع بعضها البعض وليس هناك أي إمكانية لإحداث إنضغاط بالياي بعده ويقدر كما يلي:

## Slide 20: الطول المنضغط
يعرف بأنه الطول المحوري للياي عندما تتعرض لأقصى قوة ضغط أي عندما تنتج الياي أقصى انحراف Deflection () وفي هذه الحالة ينتج عن هذا الإنضغاط وجود بعض الخلوصات أو الفجوات بين الملفات المتجاورة وهذه الخلوصات تعتبر ضرورية لمنع حدوث تصادم بين الملفات للياي. والخلوصات المسموحة الطول الكلي للخلوصات المحورية تكون حوالي 15% من طول الإنحراف الأقصى. لكن في بعض الحالات الخاصة يتم فرض أن الخلوص بين اللفة واللفة المجاورة في حدود (1-2 mm)تحت أقصى حمل ويمكن حساب الخلوصات المحورية الكلية كما يلي:

## Slide 21: الطول الحر
يعرف بأنه الطول المحوري للياي في حالة عدم تعرض الياي لأي حمل ضغط ويعرف أيضا بأنه الطول الحر للياي قبل إجراء عملية التجميع وهذا الطول له أهمية من الناحية التصميمية والتصنيعية لتقدير أبعاد الياي ويقدر بإستخدام المعادلة التالية:
دليل الياي
هو عبارة عن نسبة القطر المتوسط لملف الياي إلى قطر سلك الياي ويرمز له بالحرف (C) ويحسب من المعادلة التالية:

## Slide 22: صلابة الياي
تعرف بأنها القوة المطلوبة لإنتاج وحدة واحدة من الإنحراف للياي ويرمز لها بالرمز(k) وتوجد لصلابة الياي عدة أسماء أخرى مثل (المعدل أو الفئة للياي Rate of Spring الميل للياي Gradient of Spring مقياس الياي Scale of Spring ثابت الياي البسيط Simply Spring Constant ) وبيانيا صلابة الياي تمثل الميل للخط الذي يوضح العلاقة بين الحمل والإنحراف في اليايات وتحسب كما يلي:

## Slide 23: الملفات الغير فعالة للياي
هي الملفات التي لا يكون لها مشاركة فعالة في إحداث فعل الضغط للياي عن طريق الحمل الخارجي ولا تسبب إنحراف للياي تحت تأثير القوة الخارجية وهي الجزء من الملفات النهائية المتصلة بقاعدة الياي. وتقدر كما يلي:
الملفات الفعالة للياي
هي الملفات التي يكون لها مشاركة فعالة في إحداث الفعل (ضغط أو شد) للياي عن طريق الحمل الخارجي وتسبب إنحراف للياي تحت تأثير القوة الخارجية.

## Slide 24: أشكال النهاية ليايات الضغط
النهايات العادية Plain Ends
النهايات العادية المسطحة Plain and Ground Ends
النهايات المربعة Square Ends
النهايات المربعة المسطحة Square and Ground Ends

## Slide 25: العلاقة بين شكل النهاية وعدد اللفات ليايات الضغط

## Slide 26: أشكال النهاية ليايات الشد
خطافية على شكل حرف V V- Hock
خطافية مستطيلة Rectangular Hock
خطافية كاملة Full Hock
خطافية ممتدة Extended Hock
عدد اللفات الفعالة يساوي عدد اللفات الكلي

## Slide 27: معادلات الإجهاد والإنحراف
المعادلتان المستخدمتان في تصميم اليايات الحلزونية هما:
1- معادلة الحمل مع الإجهاد Load-Stress Equation
2- معادلة الحمل مع الإنحراف Load-Deflection Equation

## Slide 28: تشكيل ملفات الياي
الشكل التالي يوضح ياي حلزوني مصنوع من سلك مقطعه دائري والقطر المتوسط للملف D وقطر السلك d وعدد اللفات الفعالة N والياي تتعرض لقوة محورية P وعندما يكون السلك غير مشكل على هيئة ملفات فإنه يمكن إعتباره قضيب

## Slide 29: تشكيل ملفات الياي
بتطبيق معادلات التصميم للإجهادات على إعتبار أن القضيب يماثل ياي حلزونية فعلية وله الخصائص التالية:
قطر القضيب يساوي قطر السلك للياي (d)
طول اللفة الواحدة للياي تساوي (D) وحسب عدد اللفات الفعالة فإن طول القضيب المكافئ أو المماثل يصبح (DN)
القضيب مزود بسنادة من كلتا جهتيه وطول السنادة يساوي نصف قطر الملف المتوسط للياي (D/2)
القوة المؤثرة عند نهاية السنادة للقضيب سوف تنتج إجهاد قص إلتوائي في القضيب.

## Slide 30: الإجهادات العليا في القضيب
تبعا للإجهادات الناتجة يتكون في القضيب ما يطلق عليها الإجهادات الفوقية أو العليا الموضحة بالشكل التالي والتي تتكون من ثلاثة أنواع من الإجهادات (إجهاد قص الإلتواء (a) – إجهاد قص مباشر (b) – وإجهادات اضافية ناتجة عن الإنحناء في الملف (c)).

## Slide 31: الإنحراف المحوري للياي
الشكل التالي يوضح الإنحراف المحوري للياي  ومنه نجد أنه عندما تكون قيم زاوية الإلتواء  صغيرة فإن الإنحراف المحوري يحسب من قيمة  وطول السنادة (D/2) كما يلي:

## Slide 32: طاقة الإنفعال المخزنة في الياي
الشكل التالي يوضح العلاقة الخطية بين الحمل والإنحراف لليايات الحلزونية والمساحة تحت المنحنى التي تمثل طاقة الإنفعال (E) Strain Energy المخزنة في الياي وبفرض أن الحمل سوف يتم تطبيقه تدريجيا فإن الطاقة المخزنة في الياي يعبر عنها بإستخدام المعادلات التالية:

## Slide 33: طرق توصيل اليايات
الأهداف التي تتحقق من أنظمة توصيل اليايات على التوالي والتوزاي يمكن إيجازها فيما يلي:
توفير في المساحة.
تغيير فئة أو معامل الياي عند حد معين من الإنحراف.
تطبيق نظام ((Fail (Unsafe) – Safe)

## Slide 34: عوامل إختيار مادة الصنع لليايات
الحمل المؤثر على الياي
مدى الإجهاد الذي يتم تشغيل الياي في حدوده
المحددات لكلا من الكتلة والحجم للياي
العمر الإرهاقي المتوقع للياي
الظروف التشغيلية التي تعمل فيها الياي مثل درجة الحرارة وظروف التآكل بالصدأ
الظروف التصنيعية أثناء عمليات التشكيل للياي.

## Slide 35: أنواع الصلب المستخدم في تصنيع اليايات
الصلب الغير سبائكي المسحوب على البارد
Patented and Cold-Drawn Steel (Unalloyed)
الصلب الغير سبائكي المعالج حراريا
Oil-Hardened and Tempered Steel (Unalloyed)
الصلب السبائكي المعالج حراريا
Oil-Hardened and Tempered Steel (Alloyed)
الصلب الغير قابل للصدأ Stainless Steel

## Slide 36: تصميم اليايات الحلزونية
عملية الإجراء التصميمي لليايات الحلزونية لابد أن تحقق الأهداف التالية:
تكون الياي ذات قدرة عالية على مقاومة الأحمال الخارجية.
تحتوي الياي على خصائص حمل الإزاحة اللازم.
لايحدث بالياي إنبعاج تحت تأثير الحمل الخارجي.
ولتحقيق الأهداف السابقة هناك ثلاثة عوامل يطلق عليها العوامل الرئيسية Basic Parameters تستخدم في تصميم اليايات وهي:
    قطر سلك الياي (d)
    القطر المتوسط للملف (Dm)
    عدد اللفات الفعالة N)).

## Slide 37: خطوات إجراء تصميم اليايات الحلزونية
الخطوة (1): حساب أقصى قوة للياي وايضا حساب الإنحراف المصاحب لتلك القوة.
الخطوة (2): إختيار مادة الصنع لسلك الياي ثم إيجاد قيمة أقصى إجهاد شد من بيانات الخصائص الميكانيكية للمادة المختارة وأخيرا يتم حساب الإجهادات المسموحة بناءا على معيار الإنهيار المستخدم.
الخطوة (3): حساب معاملAM Wahl ثم تقدير قطر السلك بإستخدام معادلة الحمل مع الإجهاد أو بإستخدام معادلة AM Wahl Equation

## Slide 38: خطوات إجراء تصميم اليايات الحلزونية
الخطوة (4): تقدير القطر المتوسط لملف الياي,
الخطوة (5): تقدير عدد اللفات الفعالة.
الخطوة(6): تحديد شكل النهاية والذي تعتمد على طبيعة الإستخدام للياي ثم يتم تقدير عدد اللفات الغير فعالة وإضافتها إلى عدد اللفات الفعالة لتقدير عدد اللفات الكلي.
الخطوة (7): تقدير الطول الصلب للياي
الخطوة (8): تقدير الإنحراف الفعلي للياي

## Slide 39: خطوات إجراء تصميم اليايات الحلزونية
الخطوة (9): تقدير المجموع الكلي للخلوصات بين الملفات بإستخدام واحدة من الطريقتين التاليتين:
    إفتراض أن الخلوص بين الملفات المتجاورة تترواح مابين (0.5 – 2 mm) في حالة تعرض الياي لأقصى حمل.
    إفتراض أن مجموع الخلوصات يساوي 15% من أقصى إنحراف للياي.
الخطوة (10): تقدير الطول الحر للياي
الخطوة (11): تقدير طول الخطوة للملف.
الخطوة (12): تقدير معامل الصلابة للياي
الخطوة (13): إعداد قائمة بالمواصفات الفنية للياي

## Slide 40: خطوات إجراء تصميم اليايات الحلزونية
يايات الضغط الحلزونية التي يكون طولها كبير مقارنة بالقطر المتوسط للملف يكون سلوكها مشابه لسلوك عمود مرن Flexible Column ويحدث لها إنبعاج حتي لو كانت القوة المحورية صغيرة. أما في حالة عدم أخذ إعتبار الانبعاج في تصميم يايات الضغط فإنه لابد أن يتم وضع الياي داخل دليل. والقاعدتين التاليتين التي يطلق عليهما Thumb Rules هما اللتان من خلالهما يتم تحديد حاجة الياي إلى دليل أو عدم حاجته.
القاعدة الأولى: تستخدم عند عدم الحاجة لدليل Guide
القاعدة الثانية: تستخدم عند الحاجة لدليل Guide

## Slide 41: طريقة التجربة والخطأ في تصميم اليايات
في الجزء السابق كانت الإجراءات الأساسية في تصميم اليايات مبنية على إفتراض أن قيمة إجهاد الشد لأي مادة من مواد التصنيع لأسلاك اليايات تكون ثابتة عند الأقطار المختلفة لأسلاك اليايات لكن في بعض الأحيان نجد أن إجهاد الشد للمواد المستخدمة في تصنبع اليايات لها قيما متغيرة بتغير قطر السلك. لذا فإن طريقة التجربة والخطأ سوف يتم إستخدامها في هذه الحالة.

## Slide 42: خطوات إجراء التصميم بطريقة التجربة والخطأ
إختيار قطر محدد لسلك الياي
إيجاد قيمة أقصى إجهاد شد من جداول الخصائص الميكانيكية وإستخدام تلك القيمة في تقدير الإجهادات المسموحة.
إيجاد الإجهادات الناتجة من معادلة الحمل مع الإجهاد Load-Stress Equation
عمل مقارنة بين الإجهادات المسموحة والاخرى الناتجة لإختبار التصميم ولتقدير قطر السلك المناسب ، فإذا كانت الإجهادات المسموحة أكبر من الإجهادات المنتجة فسوف يتم زيادة قطر السلك وتكرار الثلاث خطوات السابقة.
يستمر تكرار الخطوات السابقة حتى تصل قيمة الإجهادات الناتجة إلى قيمة أقل من الإجهادات المسموحة لكي يصبح التصميم أمنا.

## Slide 43: تصميم اليايات ضد الأحمال المتغيرة
عندما تتعرض اليايات لأحمال خارجية تتغير مع الزمن فإنه يقال في هذه الحالة أن اليايات معرضة لأحمال متغيرة. ومن أمثلة هذه الأنواع من اليايات ياي صمام محركات الإحتراق الداخلي الذي يتعرض لملايين من دورات الإجهاد خلال عمره التشغيلي. بينما يايات بعض الوصلات تتعرض إلى عدد أقل من دورات الإجهاد. لذا فإن اليايات التي تتعرض لأحمال متغيرة يتم تصميمها تبعا لمعيارين من المعايير التصميمية وهما:
التصميم للعمر المحدود (النهائي).
التصميم للعمر الغير محدود (اللانهائي).

## Slide 44: الفرق بين العينة القياسية في إختبار الإرهاق وسلك الياي
في حالة تعرض أسلاك اليايات لأحمال متغيرة نجد أنها لا تتعرض إلى إجهادات عكسية كاملة أي لا يتغير مقدارها من شد إلى ضغط مرورا بنقطة الاصل بالنسبة للزمن كما في العينة القياسية في إختبار الإرهاق ، بينما نجد أن يايات الضغط الحلزونية تتعرض لقوى ضغط نقية ويايات الشد الحلزونية تتعرض لقوى شد نقية وينتج عن ذلك أن أسلاك اليايات تتعرض إلى نبضات من إجهادات القص تختلف قيمها من (0) إلى كما في الشكل التالي:

## Slide 45: منحنى الإرهاق لتصميم الياي

## Slide 46: التصميم الأمثل لليايات الحلزونية
في بعض التطبيقات الهندسية يكون المطلوب تصميم اليايات لتحقيق أهداف محددة وليس هدفا واحدا ومن أمثلة تلك التطبيقات تصميم اليايات للأغراض التالية:
  التصميم لأقل وزن ممكن
  التصميم لأقل حجم ممكن
  التصميم لأكبر سعة تخزينية لطاقة الياي
وحيث أنه في العادة يتم تصميم الياي لتحقيق هدف واحد ، فإننا في هذا الجزء سوف نناقش التصميم المثالي لياي صمام محرك احتراق داخلي بحيث يتم تصميم الياي لتحقيق الأهداف التالية:

## Slide 47: آلية التشغيل لصمام محرك إحتراق داخلي

## Slide 48: أهداف التصميم الأمثل لياي صمام المحرك
القوة المؤثرة على الياي عند الموضع الأقصى للتمدد تأخذ القيمة الدنيا (Pmin) وهذه القوة تكون مطلوبة للحفاظ على أن يظل الصمام مغلق ويطلق عليها الإنضغاط الأولي Pre-Compression
عندما تكون الياي معرضة لأقصى إنضغاط أي أن الصمام يكون مفتوح بشكل كامل ، فإن الإجهاد الأقصى للياي (max) يجب ألا يزيد عن إجهاد قص الإلتواء المسموح.
طبقا للغرض من التصميم فسوف يتم إهمال تأثير اللفات الغير فعالة اي أن العدد الكلي للفات يساوي عدد اللفات الفعالة وأيضا سوف يتم تصميم الياي بحيث يكون الحجم اقل مايمكن.

## Slide 49: التصميم الأمثل لليايات الحلزونية
بالتعويض بالكثافة () في معادلة حجم سلك الياي نحصل على الوزن (W) كما يلي:
بالتعويض بقيمة القطر (d) بالنسبة لمعامل الياي (C) ومتوسط قطر الملف (D) فإن معادلة الوزن السابقة تصبح:
يطلق على المعادلة السابقة في طريقة إجراء التصميم المثالي لليايات الحلزونية إسم معادلة التصميم الابتدائية Primary Design Equation

## Slide 50: التصميم الأمثل لليايات الحلزونية
من معادلة تقدير أقصى إجهادات شد للياي (max) أو مايطلق عليها معادلة الحمل مع الإجهاد ، يتم حساب القوة القصوي للياي (Pmax) كما يلي:
من معادلة تقدير الإنحراف الفعلي للياي () فإن التغير في الانحراف للياي () يحسب كما يلي:

## Slide 51: التصميم الأمثل لليايات الحلزونية
بالتعويض بمعادلة القوة القصوي للياي في معادلة التغير في الإنحراف السابقة نحصل على:
يطلق على المعادلة السابقة في طريقة إجراء التصميم المثالي لليايات الحلزونية إسم معادلة التصميم الثانوية Subsidiary Design Equation

## Slide 52: التصميم الأمثل لليايات الحلزونية
بالتعويض بمعادلة التصميم الثانوية في معادلة الوزن السابقة نحصل على:
اي أنه عند القيمة الدنيا للوزن Minimum Weight (W) فإن الطرف الايمن للمعادلة السابقة يكون اقل مايمكن أو يكون أكبر مايمكن كما يلي:
بمفاضلة المعادلة السابقة بالنسبة للقطر المتوسط للملف (D) نحصل على:

## Slide 53: التصميم الأمثل لليايات الحلزونية
بالتعويض بمعادلة أقصي قوة في معادلة اقل وزن(Pmin) السابقة نحصل على:
بناءا على المعادلة السابقة يمكن إستنتاج أنه إذا كان أحد متطلبات التصميم للياي أن يكون وزنه أقل مايمكن فإنه يتم تصميم الياي بطريقة تجعل القوة المؤثرة عند موضع أقصى تمدد Most Extended Position تكون 50% من القوة القصوى (Pmax)