أكمل الجدول الآتى باستخدام جداول البخار المتاحة لديك مع وضع (-) للخاصية الغير مناسبة مع إجراء عمليات الـ Interpolation إذا لزم الأمر.

| No. | P MPa | t (C | v m3/kg | X | Degree of super heat | Hg kJ/kg | Ug kJ/kg | Sg kJ/kg.K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3613 | 140 | 0.4937 | 0.97 | - | 2670.05 | 2491.6 | 6.775 |
| 2 | 0.1013 | 100 | 1.531 | 0.915 | - | 2484 | 2329 | 6.842 |
| 3 | 0.3613 | 140 | 0.509 | - | - | 2734 | 2550 | 6.93 |
| 4 | 1.5538 | 200 | 0.1274 | - | - | 2793.2 | 2595.3 | 6.432 |
| 5 | 2.318 | 220 | 0.08030 | 0.93 | - | 2675 | 2488.8 | 6.028 |
| 6 | 6.4117 | 280 | 0.02931 | 0.97 | - | 2736 | 2547.3 | 5.777 |
| 7 | Inter. | 116.9 | 0.9775 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2 |  | 0.1527 |  |  |  |  |  |
| 9 | 13 |  | 0.01203 |  |  |  |  |  |
| 10 | 15 |  | 0.0099 |  |  |  |  |  |
| 11 | Inter. | 139 | 0.5063 |  |  |  |  |  |
| 12 | Inter. | 174 | 0.1941 |  |  |  |  |  |
| 13 | Inter. | 130 | 0.674 |  |  |  |  |  |
| 14 | Inter. | 120.2 | 0.937 |  |  |  |  |  |

كلمة Inter. تعنى أن المسألة محتاجة إجراء Interpollation سواء فى اتجاه أو اتجاهين