## Slide 1
المحاضرة العاشره
مقرر المسطحات الخضراء ( اختياري)
طلاب المستوي الرابع برنامج الانتاج النباتي تخصص البساتين
اعداد
ا.د/ياسر عبد الفتاح عبد العاطي غطاس
استاذ زهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية وزراعة الانسجه المساعد
كلية الزراعه بمشتهر – جامعة بنها

## Slide 2: النجيل الصناعي
بدات محاولات انتاج النجيل الصناعي المكون من الياف صناعية منذ اوائل الستينات حتي وصلنا في عام 2002 ال خصائص قريبة من النجيل الطبيعي وهناك طلب علمي متزايد علي النجيل الصناعي خاصه مع ظهور انظمه حديثة لانشائه ومنافستة الكبيرة للنجيل الطبيعي .
اجيال النجيل الصناعي
وهناك ثلاث اجيال للنجيل الصناعي فالجيل الاول اشتمل علي علي الاستروتيرف والترتان والبولي تيرف وبلغ طول الياف الفيبر بشكل عام بة 1.3سم وبه خطوط نيلون ومثبتة في البوليستر .

## Slide 3
والجيل الثاني واكتشفه فريدريك هاس عام 1976 وبه وساده سفلية يعلوها سجاده عليها الياف اطول من الجيل الاول والسجاده مملؤة برمل السليكا لعدة ملليمترات من ارتفاع الالياف مما يجعلها قائمة ويصل طولها الي 2.5سم ومصنوعه من البولبروبيلين وكل متر مربع به 20-25كجم رمل ويركب علي وساده مطاطية مسامية ولكن هذا الجيل استخدم في اوروبا ولم يتم قبوله عالميا.
اما الجيل الثالث من النجيل الصناعي هو نظام مملوء ولكن ليس بالرمل فقط ولكنه يحتوي علي المطاط او مخلوط من قطع المطاط ورمل السليكا والذي يستخدم كماده مالئة

## Slide 4
وفي عام 2001 اعلنت الفيفا انه المباريات ممكن لعبها علي مسطحات النجيل الصناعي الجيل الثالث واول مباراة لعبت كانت في هلسنكي –فنلندا عام2003
معظم انواع الجيل الثالث تحتوي علي دعامة افقية تجعل الالياف قائمه حتي طول 7سم ومصنوعه من النيلون او البولي بروبلين او البولي اثيلين وهي ممتلئة بالماده المالئة حتي ارتفاع 5سم وهي مفروده علي قاعده من كتلة مهروسة او اسفلت مع وجود طبقة ماصه للصدمات بين السجاده والقاعده.

## Slide 5: انشاء ملاعب النجيل الصناعي الجيل الثالث
عند انشاء ملاعب النجيل الصناعي الجيل الثالث يجب الاهتمام بالخطوات التالية:-
1- الاساسات .ملاعب الجيل الثالث تحتوي علي طبقه صرف من الحصي اسقل قاعده النجيل والقاعده توفر صرف جيد للماء عموما عند انشاء الملعب تزال طبقه من التربة وتسوي وتكبس ثم توضع طبقه حصي ويتم تركيب مواسير الصرف وتوصل بماسوره صرف رئيسية ويوضع الحصي بغمق 15-30سم وبه فراغات ولاينكبس او تنسد مسامه والخشن افضل او تركب قاعده خرسانيه او اسفلت.

## Slide 6
2- الطبقة الماصه للصدمات .كانت اساسية في الجيل الاول والثاني اما في الجيل الثالث مع ظهور الالياف الطويلة والماده المالئة المطاطية فانه قد لايتم تركيبها .وعند تركيبها عند الحاجه هناك انواع منها مثل المطاط والفوم الممدد ويصل سمكها ويصل سمكها الي 1.5سم ومسامية لتسهيل الصرف .
3- القاعده .وهي الجزء من النجيل الصناعي الذي تثبت فية الالياف باللحام او بالصمغ والقاعده الضعيفة قد تسبب سهولة خلع الالياف ويجب ان تكون القاعده مقاومه للعفن والتحلل بالاشعة فوق البنفسجية وماده القاعده من البوليستر او البولي بروبلين وهي من طبقة واحده او عده طبقات وهي مسامية.
4- الالياف. في هذا الجيل الالياف طويلة من 4-7سم ومصنوعه من البولي ايثلين او البوليبروبيلين وتركب في القاعده اما بطريقه سليت فيلم حيث ومجاميع الالياف تثبت وتغطي بالبولي بريثان او اللاتكس واستخدامها اقل اما الطريقة الثانية فهي المونوفيلمنت monofilamentفهي مقاومه للرقاد بشكل اكبر من السابقة وتلصق الالياف في القاعده ومعظم انواع النجيل المنتجه تتجه لاستخدامها.

## Slide 7
5- الخياطه.الالياف الطويلة في الجيل الثالث لايظهر بها اماكن اتصال اجزاء المسطح ببعضها وهي تسمي اماكن الخياطه ويجب متابعتها وظهورها حتي نتفادي ظهورها لانها تسبب جروح اللاعبين والتخييط اما يدويا او تثبت بالصمغ والخياطه بالياف بيضاء وتخيط البلاطات مع بعضها .
6- الماده المالئة.تتكون من اجزاء مطاطية او مخلوط قطع مطاط صغيرة ورمل السليكا وسمكها 2-5سم الماده المطاطية تتكون من SBRٌعلي شكل حبيبات 2-3مم ومرنه ومقاومه للعوامل البيئية ولكن يعيبة ان غير مناسب للبيئة لانه مخلفات بترولية وبدا البحث عن بدائل اخري مثل حبيبات TPEاو استخدام اس بي ار مع مواد عضوية مثل الياف جوز الهند وقشور الفول السوداني .

## Slide 8: تدريبات علي المحاضرة العاشرة
1- ماهي الاجيال المختلفة للنجيل الصناعي مع شرح مميزات ومكونات الجيل الثالث للنجيل الصناعي ؟
وضح بالتفصيل النقاط الواجب اخذها في الاعتبار عند انشاء ملاعب النجيل الصناعي الجيل الثالث ؟

## Slide 9
شكراً لكم