## Slide 1: محاضرات هيدرولوجي
دكتور
محمد أحمد بسيوني
مدرس علوم الاراضي والمياة
كلية الزراعة – جامعة بنها

## Slide 2: محاضرات هيدرولوجي د. محمد أحمد بسيوني
حركة الماء في التربة Water flow in soil
التربة نظام غير متجانس يتعرض إلى تغيرات مختلفة مع الزمن نتيجة عمليات الإضافة والفقد .
هذه التغيرات تؤدى إلى إحداث عدم توازن لنظام التربة يؤدى إلى انتقال للمادة أو مكونات نظام التربة مثل الماء.

## Slide 3: محاضرات هيدرولوجي د. محمد أحمد بسيوني
بالنسبة إلى انتقال الماء في التربة فإننا يلزمنا معرفة جهد الماء عند المواضع المختلفة في التربة وكذلك عند الأزمنة المختلفة.
فالتغير في جهد ماء التربة يؤدى إلى إحداث عدم توازن للماء يكون نتيجته حركة الماء من موضع إلى أخر.
وبالتالي فان حركة أو انتقال الماء في التربة يتم بناءاً على منحدر الجهد (التدرج في الجهد المائي من نقطة إلى أخرى).
وعليه يكون الفرق في جهد الماء من نقطة إلى أخرى هو القوة الدافعة لتدفق الماء في التربة.

## Slide 4: محاضرات هيدرولوجي د. محمد أحمد بسيوني
معدل حركة الماء في التربة عادة يعبر عنه بكثافة التدفق flux density وكثافة التدفق او شدة التدفق للماء المتحرك عبارة عن كمية الماء( حجم أو كتلة أو وزن) الذي يمر خلال وحدة المساحة خلال وحدة الزمن أي أن:
q | كثافة التدفق
Q | حجم الماء المتحرك
A | مساحة المقطع الذي يحدث فيه السريان
t | زمن السريان
حيث:

## Slide 5: محاضرات هيدرولوجي د. محمد أحمد بسيوني
قانون دارسي Darcy's Law
قانون دارسي من أكثر قوانين فيزياء التربة انتشاراً واستخداماً وهو مهم جداً في دراسة حركة الماء في التربة حيث يوضح العلاقة بين كثافة أو شدة التدفق والقوة الدافعة لحركة الماء (التدرج في الجهد الهيدروليكي) حيث:
i تعبر عن القوة الدافعة للحركة

## Slide 6: محاضرات هيدرولوجي د. محمد أحمد بسيوني
وقانون دارسي يأخذ الشكل التالي:
حيث :
dH فارق الضاغط الهيدروليكي
dz مسافة الحركة
K معامل التناسب ويسمى معامل انتقال الماء في التربة أو التوصيل الهيدروليكي للتربة Water transmission coefficient
or soil hydraulic conductivity

## Slide 7: محاضرات هيدرولوجي د. محمد أحمد بسيوني
وقانون دارسي صاغه المهندس الفرنسي هنري دارسي 1882 أثناء دراسته معدلات الرشح فى المرشحات الرملية .
والضاغط الهيدروليكي H يمكن تعريفه من المعادلة التالية:
حيث h هو جهد الضغط الهيدروليكي و z جهد الجاذبية

## Slide 8: محاضرات هيدرولوجي د. محمد أحمد بسيوني
لذا فان قانون دارسي يكتب كالأتي:

## Slide 9: محاضرات هيدرولوجي د. محمد أحمد بسيوني
حركة الماء في التربة تتوقف عل المحتوى الرطوبى:
فعندما تكون التربة مشبعة (المسام ممتلئة تماماً بالماء) تسمى الحركة في الحالة المشبعة saturated water flow
وعندما يكون المحتوى الرطوبى للتربة دون التشبع تسمى الحركة في الحالة غير المشبعة unsaturated water flow.
هذا الاختلاف في المحتوى الرطوبى يؤثر على معامل التوصيل الهيدروليكي .
حيث يكون هذا المعامل ثابت مع الزمن في الحالة المشبعة.
ويتغير مع تغير المحتوى الرطوبى للتربة في الحالة غير المشبعة وتكون قيمته اقل من حالة التشبع.

## Slide 10: قيم معامل التوصيل الهيدروليكي(متر/ثانية) لبعض الاراضي عند مستويات رطوبة مختلفة
Sandy loam soil | Calcareous sandy soil | Sandy soil | (%)
9.1 x 10-8 | 3.0 x 10-6 | 1.2 x 10-3 | 10
1.7 x 10-6 | 1.2 x 10-4 | 8.1 x 10-3 | 15
9.3 x 10-6 | 8.6 x 10-4 | 1.7 x 10-1 | 20
0.1 x 10-5 | 3.9 x 10-3 | 4.9 x 10-1 | 25
1.3 x 10-4 | 1.4 x 10-2 | 8.8 x 10-1 | 30

## Slide 11: محاضرات هيدرولوجي د. محمد أحمد بسيوني
النفاذية الذاتية للوسط :
هى صفة خاصة بالوسط المسامي حيث ترتبط بحجم الحبيبات وقطر المسام الذى يتحرك بها السائل.
كثيراً ما يختلط مفهوم التوصيل الهيدروليكي مع أصطلاح نفاذية التربة soil permeability وقد استعمل اصطلاح النفاذية سابقا كبديل عن التوصيل الهيدروليكي.
يستعمل للتعبير عن دخول الماء للتربة بما يسمى معدل التسرب في التربة infiltration rate